#### Практичне заняття 1

Оптимальний розподіл однорідних ресурсів із використанням Mathcad і Excel.

Мета: Розглянути методи розв‘язання транспортної задачі із використанням Mathcad і Excel.

Постановка задачі. Нехай маємо m пунктів відправлення (або виробництва) деякого ресурсу (наприклад, комп‘ютерів, меблів і т.і.) — А1, А2, ..., Аm і n пунктів призначення (або споживання) ресурсу — В1,В2,..., Вn. Позначимо кількість ресурсів у i–му пункті відправлення через ai  (i=1,…m), а потреби кожного j–го пункту потреб через bj (j=1,…,n). Відомі витрати Сij на перевезення однієї одиниці ресурсу з кожного пункту i–го відправлення в кожний j–й пункт призначення. Треба визначити яку кількість ресурсів Хij≥0 необхідно поставити (перевезти) з кожного i–го пункту відправлення в кожний j–й пункт призначення, щоб:

- вивести всі ресурси всіх постачальників;

- забезпечити всіх споживачів даним видом ресурсів;

- всі перевезення виконати з мінімальними витратами.

Математична модель задачі. Нехай загальний об‘єм ресурсів дорівнює об‘єму потреб у цих ресурсах:

.

Введемо обмеження:

Граничні умови, що визначають область допустимих значень змінних:

.

Сумарні витрати на перевезення: .

Типовий приклад. Скласти план перевезень вантажу з пунктів постачання до пунктів призначення, який має мінімальну вартість, якщо:

|  | B1 | B2 | B3 | ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | 70 |  | 38 |  | 24 | 14 |
| A2 |  | 58 |  | 18 |  | 56 | 20 |
| A3 |  | 19 |  | 10 |  | 100 | 26 |
| bj | 30 | 22 | 8 |  |

Розв‘язання задачі за допомогою Mathcad.

- Задати критерій оптимальності—цільову функцію у вигляді:

- Задати початкові наближення:

3. Для розв‘язання задачі використаємо блок функцій Given…Minimize. При цьому треба використовувати товстий знак рівності, який можна ввести комбінацією клавіш «Ctrl” + ”=”

4. Ввести граничні значення:

5. Ввести умову оптимальності, використовуючи панель інструментів Matrix, задавши один стовпчик і 9 рядків.

6. Одержати результат, ввівши матрицю з невідомих і натиснувши на знак рівності  ” =”.

7. Визначити величину цільової функції:

Розв‘язок задачі має вигляд:

Розв‘язання задачі за допомогою Excel.

- Ввести матрицю вартості перевезень у комірки А2:С4.

- Діапазон D2:F4 залишимо для плану перевезень.

- У комірку G5 запишемо цільову функцію =СУММПРОИЗВ(A2:C4;D2:F4).

- У комірку G2 вводимо формулу =СУММ(D2:F2) і робимо копію формули шляхом перетягування маркера клітинки (авто заповнення) у  коміркиG3,G4— суми плану перевезень по рядкам.

- У комірку D5 вводимо формулу  =СУММ(D2:D4) і робимо копію формули у Е5:F5 —суми плану по стовпчикам. Одержимо:

  - Встановлюємо курсор у комірку G5. Обираємо команду Сервіс. Відкриваємо діалогове вікно “Поиск решения” і задаємо сценарій:

  - Щоб заповнити вікно обмежень, треба натиснути кнопку Добавить і ввести обмеження, наприклад:

  - Натиснути кнопку Выполнить. Одержимо оптимальний розв‘язок:

  - Якщо треба одержати цілий результат, натисніть кнопку  Добавить і оберіть обмеження—цілий.

Завдання для самостійної роботи.

Скласти план перевезень вантажу з пунктів постачання до пунктів призначення, який має мінімальну вартість, якщо:

|  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 |  | k |  | 22 |  | 2 |  | 13 |  | 7 | 18 |
| A2 |  | 27 |  | 10 |  | 4 |  | 26 |  | 9 | 12 |
| A3 |  | 8 |  | 16 |  | 25 |  | 5 |  | 4 | 17 |
| A4 |  | 28 |  | 11 |  | 17 |  | 10 |  | k | 13 |
| bj | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 |  |

Де  k—номер по списку у журналі групи.

# Text boxes

Для вводу обмежень натиснути кнопку Добавить