Зразок виконання завдання з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика”

За наведеними результатами 50-ти вимірів значень деякої неперервної випадкової величини потрібно:

- згрупувати результати спостережень (побудувати інтервальний статистичний ряд);

- побудувати гістограму частот та емпіричну функцію розподілу;

- знайти точкові оцінки числових характеристик;

- вважаючи, що досліджувана величина має нормальний закон розподілу, обчислити теоретичні частоти та побудувати теоретичну криву розподілу;

- за критеріями Пірсона та Колмогорова при заданому рівні значущості перевірити гіпотезу про узгодженість емпіричних даних з теоретичними;

- побудувати довірчі інтервали з певною надійністю для невідомих числових характеристик розподілу.

| 24 | 23 | 20 | 28 | 32 | 28 | 12 | 19 | 18 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 39 | 38 | 22 | 24 | 23 | 31 | 22 | 30 | 23 |
| 15 | 14 | 24 | 30 | 23 | 12 | 34 | 27 | 28 | 22 |
| 13 | 11 | 24 | 8 | 24 | 26 | 19 | 7 | 24 | 27 |
| 22 | 29 | 24 | 18 | 26 | 25 | 24 | 15 | 20 | 25 |

(=0,95;	(=0,05.

1). Побудова угрупування.

Знайдемо розмах вибірки: R = xmax―xmin= 40―7 =33.

За формулою Стерджесса знайдемо кількість інтервалів для інтервального ряду:

Розіб'ємо проміжок (7 ; 40) на k=7 інтервалів.

Крок інтервалу знайдемо за формулою:

Нехай ni - частота, wi- відносна частота.

Складемо угрупування:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ii | 7---12 | 12----17 | 17---22 | 22---27 | 27---32 | 32---37 | 37---42 |  |
| ni | 4 | 5 | 9 | 19 | 8 | 2 | 3 | 50 |
| wi | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 0,38 | 0,16 | 0,04 | 0,06 | 1 |
| Fi* | 0,08 | 0,18 | 0,36 | 0,74 | 0,9 | 0,94 | 1 |  |
| ni / h | 0,8 | 1 | 1,8 | 3,8 | 1,6 | 0,4 | 0,6 |  |
|  | 9,5 | 14,5 | 19,5 | 24,5 | 29,5 | 34,5 | 39,5 |  |
|  | 0,76 | 1,45 | 3,51 | 9,31 | 4,72 | 1,38 | 2,37 | 23,5 |
|  | 7,22 | 21,025 | 68,445 | 228,095 | 139,24 | 47,61 | 93,615 | 605,25 |
|  | 68,59 | 304,8625 | 1334,678 | 5588,328 | 4107,58 | 1642,545 | 3697,793 | 16744,38 |
|  | 651,605 | 4420,506 | 26026,21 | 136914 | 121173,6 | 56667,8 | 146062,8 | 491916,6 |

2). Побудуємо гістограму та емпіричну функцію розподілу.

3). Точкові оцінки.

називається емпіричним (або вибірковим) математичним сподіванням або вибірковим середнім.

605,25–(23,5)2=53 , число (в2 називають емпіричною (або вибірковою) дисперсією.

Звідки.

,	S=7,35.

Вибірковий коефіцієнт варіації:

Вибірковий коефіцієнт асиметрії:

, де

, ексцес, де

=3,026-3=0,26

Мода і медіана

Мо = хо + h , де

хо- початок модального інтервалу

h-довжина інтервалу

n0-частота модального інтервалу

n0-1-частота перед модальним інтервалом

n0+1-частота після модального інтервалу

Мoдальним є інтервал  (22,27) (там де найбільша частота).

Мо = 22+ - мода

Знайдемо медіану. Медіаним буде інтервал: (22;27).

Ме = хe + h,  де

xe- початок медіального інтервалу

h-довжина інтервалу

-півсума частот

-сума частот до медіанного інтервалу

ne-частота медіанного інтервалу.

4). Висунемо гіпотезу про те, що досліджувальна ознака генеральної сукупності має

нормальний розподіл.

Знайдемо емпіричні імовірності рi за формулою:

,

де ((х)- функція Лапласа, значення якої знайдемо по таблиці.

Зробимо розрахунки за допомогою таблиці:

| 7 | 12 | -2,266 | -1,58 | -0,4881 | -0,4429 | 0,0452 | 4 | 2,26 | 0,452 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 17 | -1,58 | -0,893 | -0,4429 | -0,3133 | 0,1296 | 5 | 6,48 | 1,296 |
| 17 | 22 | -0,893 | -0,206 | -0,3133 | -0,0793 | 0,234 | 9 | 11,7 | 2,34 |
| 22 | 27 | -0,206 | 0,481 | -0,0793 | 0,1844 | 0,2637 | 19 | 13,185 | 2,637 |
| 27 | 32 | 0,481 | 1,168 | 0,1844 | 0,3790 | 0,1946 | 8 | 9,73 | 1,946 |
| 32 | 37 | 1,168 | 1,854 | 0,3790 | 0,4678 | 0,0888 | 2 | 4,44 | 0,888 |
| 37 | 42 | 1,854 | 2,541 | 0,4678 | 0,4945 | 0,0267 | 3 | 1,335 | 0,267 |
| Разом | 50 | 49,13 |  |

Побудуємо гістограму частот та теоретичну криву за точками :

5). Перевіримо, чи узгоджуються результати спостережень з гіпотезою про нормальний розподіл при (=0,05.

- Застосуємо критерій Пірсона.

Обчислимо .

Одержимо нову таблицю:

| 4 | 2,26 | 1,3396 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 6,48 | 0,338 |
| 9 | 11,7 | 0,62 |
| 19 | 13,185 | 2,564598 |
| 8 | 9,73 | 0,3076 |
| 2 | 4,44 | 1,3409 |
| 3 | 1,335 | 2,076573 |
| Разом | 8,587271 |

За таблицею при рівні значущості (=0,05 і числу ступенів вільності к=l-3=7-3=4 має значення . Отже гіпотеза про нормальний розподіл  приймається (9,5>8,59).

- Для критерію згоди Колмогорова обчислимо:

|  | -1,92 | -1,24 | -0,55 | 0,137 | 0,82 | 1,51 | 2,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi* | 0,08 | 0,18 | 0,36 | 0,74 | 0,9 | 0,94 | 1 |
|  | 0,0274 | 0,1075 | 0,2912 | 0,5557 | 0,7939 | 0,9345 | 0,9861 |
|  | 0,0526 | 0,0725 | 0,0688 | 0,1843 | 0,1061 | 0,0055 | 0,0139 |

Де .

Тоді , з таблиці критичних значень точок розподілу Колмогорова знаходимо при (=0,05 , що , отже .

Так як , то гіпотеза про нормальний розподіл не відхиляється.

6). Довірчий інтервал для  із заданою надійністю (=0,95.

Довірчий інтервал при невідомому середньому квадратичному відхиленні має вигляд

.

Значення t знайдемо за таблицею значень функції Лапласа:

t=t((, n)=t(0,95;50)=2,009.

Отже, довiрчий iнтервал матиме вигляд:

, або

Довірчий інтервал для (:

, де q(0,95;50)=0,21, отже 7,35(1-0,21)<(<7,35(1+0,21) і

5,81<(<8,89.